## Slide 1
Information till dig som använder hörapparat
Kontakt med hörselvården
Som hörapparatanvändare har du ett eget ansvar att kontakta oss på hörcentralen om din hörapparat behöver justeras eller repareras. Du hör av dig vid behov. Kontakta oss för bokning av tid och vid frågor angående hörapparat/hörsel eller tekniska hjälpmedel.
Kontakta oss:
Hörcentralen
1177.se
0920-283048 telefontid mån-tors 8.00 – 12.00
Ototekniskt lab Sunderby Sjukhus (justera/laga insats) Öppet för besök: tis-tors 8.30 – 14.00, lunchstängt 11-12
Tekniska hörselvården, Sunderby Sjukhus Öppet för besök: mån-fre 8.00 – 11.00
Mail: thv@norrbotten.se
1177.se
0920-283071 telefontid mån-fre 8.30 – 11:00
Sms: 010-150 46 47
Pedagogiska hörselvården Luleå
0920-283048 telefontid mån-tors 8.00 – 12.00
1177.se

## Slide 2
Byte av hörapparat sker i samråd med audionomen. Hörselförsämring, utdömd hörapparat eller tillkomna funktionshinder är skäl som kan motivera ett byte till ny hörapparat
Varför fungerar den inte?
…hörapparaten är tyst
Byt batteri och kontrollera datumstämpel
Rengör öroninsatsen/dome eller byt dome
Kontrollera om fukt finns i öroninsats/slang
Byt filter (om det finns)
…ljudet är svagare än vanligt
Rengör öroninsatsen/dome eller byt dome
Kontrollera att slangen inte är vriden
Byt filter (om det finns)
Efter att ovan nämnda punkter kontrollerats och om felet kvarstår, skicka då hörapparaten till tekniska hörselvården för service.
…det tjuter konstant i hörapparaten
Kontakta hälsocentralen för kontroll av eventuell vaxpropp
Kontrollera att öroninsatsen/dome sitter bra
Byt slang, den kan vara för kort/för hård
Efter att ovan nämnda punkter kontollerats och om problemet kvarstår, kontakta tekniska hörselvården för vidare handläggning.
Service av hörapparater/öroninsatser
Hörapparater: Tekniska hörselvården utför kostnadsfritt reparationer av hörapparater. Servicen brukar ta upp till två veckor med postgång osv. Det är möjligt att låna en begagnad hörapparat under tiden hörapparaten är på service. Kontakta då närmaste hörcentral.
Behöver din hörapparat reparation/service, skicka den i ett vadderat kuvert till:
Tekniska Hörselvården Sunderby Sjukhus 971 80 Luleå
Skicka med en lapp där det står följande: - namn - adress - personnummer - felet med hörapparaten Skicka hörapparaten i asken du fick vid utprovningen
Öroninsatser: På hörcentralen i Sunderbyn finns ototekniker som kostnadsfritt kan justera och laga öroninsatser. I vissa fall bör nytt avtryck göras hos audionomen. Tänk på att byta plastslangen till öroninsatsen 1 gång i månaden
Var rädd om ditt hörhjälpmedel Om en hörapparat går sönder av oaktsamhet bekostas reparationen, alternativ kostnaden för en ny hörapparat, av dig som hörapparatanvändare. Vid förlust eller oaktsamhet blir du ersättningsskyldig för det aktuella värdet på hörapparaten. För borttappad öroninsats tas en avgift ut om insatsen tillverkades för mindre än 2år sedan.